PROPUNERE TEHNICA

- LOC DE JOACĂ MODULAR:  Structura compusă din panouri pre-asamblate, ce se leagă între ele  prin conectori metalici galvanizați, rezultând un loc de joacă sigur:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața: 29m2; |  |
| 2. | Inalțime: 3.5m; |  |
| 3. | - Certificare: TSE; TUV; ISO; |  |
| 4. | Nr utilizatori: 30; |  |
| 5. | - Nr. etaje: 3; |  |
| 6. | Vârsta: între 3 si 12 ani; |  |
| 7. | - Garanție: 24 luni; |  |
| 8. | Materiale: Structura metalică rectangulară, de 4mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m2 ; grosime PVC: 0.6mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. |  |
| 9. | Componente și activitați: topogan triplu WAFE, piscina cu bile multicolore, tunel cu plasă, pod în V mișcător, 2 seturi role orizontale, joc X și O din plastic, 2 seturi obstacole verticale, 2 obstacole panou tip sqeeze, covor cu obstacole din burete, paviment colorat din burete tip EVA. |  |

- TRAMBULINA DUBLĂ ‘JUNIOR’:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dimensiuni: L= 4m; l=2m; h=2m; - |  |
| 2. | Nr utilizatori: 4; |  |
| 3. | Vârsta: între 3 și 12 ani; |  |
| 4. | Certificare: TSE; TUV; ISO; |  |
| 5. | Garanție: 24 luni; |  |
| 6. | Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m2 ; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioară rezistentă, va avea o grosime de 5 mm. |  |

3. COMPLEX PENTRU COPII 0—3 ANI:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dimensiuni: L= 6 m; l=3 m; h=1.5 m; |  |
| 2. | Nr. utilizatori: 8; |  |
| 3. | Vârsta: între 0 si 3 ani; |  |
| 4. | Certificare: TSE; TUV; ISO; |  |
| 5. | Garanție: 24 luni; |  |
| 6. | Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m2; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioară rezistentă, va avea o grosime de 5 mm. |  |
| 7. | Componente și activități: Masa lego și alte activități; 2 balansoare tip căluți; piscina burete cu bile plastic; puzzle din burete cu print 3d și tematică ‘animale’, gard de împrejmuire a zonei; paviment colorat. |  |

- COMPLEX DE CĂȚĂRARE:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dimensiuni: l=3m; h=2.5m; |  |
| 2. | Nr. utilizatori: 6; |  |
| 3. | Vârsta: între 0 si 12 ani; |  |
| 4. | Certificare: TSE; TUV; ISO; |  |
| 5. | Garanție: 24 luni; |  |
| 6. | Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistența îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PV : 620gr/m2 ; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioară rezistentă, va avea o grosime de 5 mm. |  |

- PAVIMENT COLORAT:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dimensiuni: L=1m; l=1m; Grosime = 2 cm; |  |
| 2. | Certificare: TSU; TUV; |  |
| 3. | Garanție: 24 luni; |  |
| 4. | Materiale: Burete tip EVA, cu proprietăți antibacteriene, de izolare termică și amortizare șocuri. |  |

- BUREȚI PROTECȚIE STÂLPI ȘI BARE TRANSVERSALE:

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Grosime: 2cm; |  |
| 2. | - Certificare: CE; EN 14960; |  |
| 3. | - Garanție: 24 luni; |  |
| 4. | - Materiale: Burete cu densitate ridicată, îmbrăcat în P.V.C - Tarpaulin Industrial de 0.55mm material cu rezistența îndelungată la foc (conform EN14960), raze UV și intemperii. |  |
| 5. | - Cantități și dimensiuni : - h=1.1m; lungime fețe stâlpi = 0.45m - 3 buc; - h=3.45m; lungime fețe stâlpi = 0.55m - 3 buc; - h=1.8 m; lungime fețe stâlpi = 0.55m - 3 buc; - h=1.45 m; lungime fețe stâlpi = 0.45m - 3 buc; - h=1.2 m; lungime fețe stâlpi = 1.4m - 1 buc; - h=1.2 m; lungime fețe stâlpi = 0.65m - 1 buc. |  |

- PANOURI DE INFORMARE (AVERTIZARE):

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
| 1. | - vor cuprinde regulamentul de funcționare a spațiului de joacă, conform art.8; pct.2 din H.G.435/2010. |  |
| 2. | - în spațiile dotate cu complexe de joacă se vor monta panouri de informare cu următoarele date tehnice: - date referitoare la identitatea producătorului; - categoria de vârstă a utilizatorilor; - numărul de locuri; - înălțimea maximă; - greutatea maximă admisă. |  |
| 3. | - Panourile vor avea dimensiunile: Lungime = 100cm; Lățime = 80 cm și vor fi confecționate din OSB cu rama din țeavă rectangulară.Vor fi îmbrăcate în burete și PVC de 0,6mm grosime, tratat ignifug și vopsea nontoxică. |  |

| Nr. crt. | Cerinte conform caiet de sarcini | Obligatii însuşite de ofertant |
| --- | --- | --- |
|  | Livrarea şi montarea se vor face în termen de 45 de zile de la înregistrarea și transmiterea comenzii ferme şi predarea amplasamentului de către beneficiar. Transportul și montajul întregului ansamblu va fi gratuit. |  |
|  | Aparatele, complexele și ansamblele de joacă vor fi cât mai viu colorate, creând o paletă coloristică cât mai plăcută și diversă. Condițiile tehnice de calitate pentru reperele metalice și altor materiale utilizate , vor fi cele prevăzute de standardele în vigoare, avându-se în vedere: - suprafețele să fie plane, curate, să nu prezinte zgârieturi, ondulări, lipsă de material, fisuri, colorații neuniforme, urme de matriță; - prelucrările metalice trebuie astfel executate încât reperele vizibile să nu prezinte asperități, iar sudurile să fie netede și fără rugozități; - accesoriile metalice și șuruburile să fie protejate anticoroziv, iar fixarea lor pe suprafețele vizibile va fi acoperită sau îngropată, atât pentru siguranța utilizatorului cât și în scop decorativ; - condițiile tehnice de calitate pentru coloranți, lacuri, vopsele, adezivi vor fi cele prevăzute în standardele de produs. Pentru adezivi, materiale plastice, lacuri, vopsele se vor prezenta certificate de calitate și conformitate emise de producători. - asamblarea aparatelor de joacă va trebui realizată fără jocuri între piese,pentru a asigura rigiditatea ansamblului, pentru a preveni pericolul de accidente și a zgomotelor din timpul exloatării. Fiecare modul va fi inscripționat în mod vizibil cu datele de identificare ale producătorului, categoria de vârstă a utilizatorilor, numărul de locuri, înălțimea și greutatea maximă admisă. Montajul : - se vor respecta normele și normativele în vigoare referitoare la execuția, folosirea și exploatarea locurilor de joacă pentru copii, conform SR EN 1176-7. Ghid de instalare, de control și de utilizare și prescripțiile tehnice din autorizația ISCIR. |  |
|  | Echipamentele pentru spații de joacă vor fi însoțite de desenul de ansamblu al echipamentului, certificatul de conformitate de tip, producătorul furnizând totodată instrucțiuni și recomandări privind amplasarea, montarea, instalarea, întreținerea și evaluarea riscurilor și categoria de utilizatori, sub forma unor documente însoțitoare ale echipamentului, toate în limba română. Echipamentele pentru spații de joacă vor îndeplini cerințele din HG nr. 435/2010, inclusiv autorizațiile și certificatele în acest sens. Se vor prezenta documente care să certifice faptul că produsele ofertate respectă: Standardele de asigurare a calității; ISO 9001- 2008 și ISO 14001- 2004. La transport, manipulare şi montaj vor fi respectate: Normele de protecția muncii, conform legislației în vigoare (Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; H.G. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă). Montajul echipamentelor se va asigura de către furnizor în baza programului primit de la Consiliul Județean Constanța. Fiecare aparat de joacă va fi livrat asamblat corespunzător pentru a împiedica degradarea în timpul transportului și manipulării. Perioada de garanție acordată produselor va fi de 24 luni de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, a furnizării și montării echipamentelor de joacă. Transportul și montajul întregului ansamblu va fi gratuit. Livrarea şi montarea se vor face în termen de 45 de zile de la înregistrarea și transmiterea comenzii ferme şi predarea amplasamentului de către beneficiar. Predarea către beneficiar se va face în baza procesului verbal de recepție, semnat de ambele părţi, fără obiecțiuni, după furnizarea şi montarea tuturor echipamentelor. Plata se va face astfel : Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al funizorului, în termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, la finalizarea livrării şi montajului tuturor echipamentelor și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate. |  |